Laboratorium 2
Artem Buhera GĆ01 135678	13.06.2021

Obliczając wartość funkcji f(x) `=`( 1 - e^-x ) / x przy użyciu funkcji standardowej exp() i budując wykres błędu względnego między wartością obliczoną przez komputer a dokładną, możemy zaobserwować, że dla argumentów mniejszych od około 10-0.5 błąd jest tym większy, im mniejszy jest argument:
double f(double x) {
   return (1 - exp(-x)) / x;
}
int main() {
   ifstream plik;
   ofstream output;
   plik.open("dane.txt");
   output.open("output.dat");
   double log10x, x, exact, calculated;
   while(plik.good()) {
       plik >> log10x >> x >> exact;
       calculated = f(x);
       output << log10x << ' ' << log10(abs((exact - calculated) / exact)) << endl;
   }
}

Wykres logarytmiczny zależności błędu względnego miedzy wartością obliczoną a wartością dokładną funkcji f(x) od argumentu x
Obserwowane błędy wynikają m.in. z tego, że dla bardzo małych argumentów funkcja exp() daje niewystarczająco precyzyjne wyniki. Z tego powodu wyprowadzimy nowy wzór na f(x) używając rozwinięcia Taylora funkcji ex wokół punktu x0 = 0:

(e^-x)^(0) `=` e^-x newline (e^-x)^(1) `=` (e^-x)' `=` e^-x ( -x )' `=` -e^-x newline (e^-x)^(2) `=` (-e^-x)' `=` e^-x newline dotsvert newline (e^-x)^(n) `=` ( -1 )^{ n+1 } e^-x newline newline (e^-0)^(n) `=` ( -1 )^{ n+1 } e^-0 `=` ( -1 )^{ n+1}

g(x) `=` sum from n=0 to infinity {{g(x_0)}^(n)over {n!}} (x - x_0)^n ~~drarrow~~ e^-x `=` sum from n=0 to infinity {(e^-0)^(n) over {n!}} (x-0)^n `=` sum from n=0 to infinity { (-1)^{n} x^n over { n! } } `=` newline {}=` `x^0 over { 0! } `-` x^1 over { 1! } `+` x^2 over { 2! } `-` x^3 over { 3! } `+` x^4over{4!}... `=` `1 `-` x `+` x^2over{2!} `-` x^3over{3!} `+` x^4over{4!} `-`...

f(x) `=` { 1 - e^-x } over x `=` { 1 - (`1 `-` x `+` x^2over{2!} `-` x^3over{3!} `+` x^4over{4!} `-`...) } over x `=` { 1 - `1 `+` x `-` x^2over{2!} `+` x^3over{3!} `-` x^4over{4!} `+`... } over x newline `=` { x `-` x^2over{2!} `+` x^3over{3!} `-` x^4over{4!} `+`... } over x `=` 1 `-` x over{2!} `+` x^2over{3!} `-` x^3over{4!} `+`... `=` sum from n=0 to infinity { (-1)^{n} x^n over { (n+1)! } }

Dla dużego n obliczanie xn oraz (n+1)! w każdej iteracji jest nieoptymalne, dlatego zaimplementujemy obliczanie f(x) poprzez dodawanie do wyniku części, którą w każdej iteracji będziemy domnażać przez x oraz dzielić przez n+1, efektywnie obliczając kolejne potęgi x oraz silnię bez zbędnych operacji.
Ponieważ dysponujemy wartościami dokładnymi, możemy liczyć dopóki różnica między wartością do tej pory obliczoną a dokładną nie jest równa lub mniejsza od epsilonu maszynowego, wartość którego możemy wziąć z biblioteki <cfloat>. W innym przypadku musielibyśmy najpierw wyznaczyć minimalny n, dla którego błąd względny wartości obliczonej a dokładnej byłby na poziomie epsilonu maszynowego dla argumentów z całego zakresu, na którym będziemy używać dany algorytm.
Musimy jednak przerywać obliczanie w momencie, gdy ta część, obliczana w każdej iteracji, nie staje się na tyle mała, że jest reprezentowana jako zero, przez co podalsze obliczanie nigdy się nie kończy.

double recalculated(double x, double exact) {
   double result = 0, iter_part = 1;
   int sign = 1;
   for(int n = 1; abs(exact - result) > DBL_EPSILON; n++) {
       result += sign * iter_part;
       iter_part *= x / (n + 1);
       if (iter_part == 0)
        break;
       sign *= -1;
   }
   return result;
}

Teraz możemy użyć funkcji recalculated dla zakresu, w którym poprzednia funkcja miała za duży błąd względny, czyli około [10-30, 10-0.5]:

calculated = log10x < -0.5 ? recalculated(x, exact) : f(x);

Poniższy wykres pokazuje, że błąd względny nowej funkcji jest bardzo zbliżony do poziomu epsilonu maszynowego.

Wykres logarytmiczny zależności błędu względnego miedzy wartością obliczoną nową metodą a wartością dokładną funkcji f(x) od argumentu x